## Slide 1
七月十八日第四次项目报告
软件工程实践项目
组员：姜嘉祺 贺云航 王雪飞 林童奕凡 杨鸣谦
汇报人：林童奕凡

## Slide 2
PART 01
Sprint Review

## Slide 3
回顾
按照 Sprint Planning 3 的内容，我们在今天（7.18）应当完成了以下任务：
华为云IoTDA集成
与华为云IoT平台对接，实现数据的云端流转
后端数据库
创建数据库存放相关数据
数据显示查询平台
开发Web端和小程序端的数据查询系统，提供快递信息查询服务
包含Web端，小程序
Sprint Review

## Slide 4
回顾
根据上一轮的工作总结，同时结合本轮工作先后顺序的特性，本次的工作没有以并行为主的方式进行，而是组员配合顺序完成。
Sprint Review
调整之后，项目的分工如下：
负责人：王雪飞
BearPi2：王雪飞
web端：林童奕凡 杨鸣谦
小程序端：姜嘉祺

## Slide 5
Sprint Review
* bearpi1与bearpi2之间一直通过socket保持通讯，但bearpi1不需要访问云服务器。
* bearpi2与云端服务器都连接菜鸟驿站的wifi，通过mqtt协议通信。

## Slide 6
工作汇报
堡垒机与华为云的交互
设备端接收到数据“2023”后，通过M2M转发给堡垒机，如下图所示。
堡垒机负责接受设备端传输过来的数据并通过MQTT协议转发至华为云，堡垒机交互华为云部分代码如右图所示。

## Slide 7
堡垒机编译与烧录过程与设备端一致，这里不再重复。完成烧录后通过串口工具监控堡垒机，可以看到堡垒机成功接受了设备端发送的NFC标签信息，并将其转发至华为云，华为云也接受到了堡垒机上传的数据，
工作汇报

## Slide 8
工作汇报
华为云与显示端的数据交互
这里为了演示效果，显示终端由Python中的Tkinter库进行构写。主线程中运行着主窗口函数，子线程中运行着订阅华为云Topic的功能函数与callback函数。在未获得数据前，其运行结果如右上图所示。
当子线程中获得华为云下行的NFC数据后，其会将界面数据进行更新，如右下图所示。此时，NFC数据信息已更新至展示端。
Notes: 华为云上获得BearPi设备的上行NFC数据后，需要将其流转至进行显示的显示终端。这一点可以通过华为云上IOTDA中的M2M操作来进行实现。
对堡垒机对应的Product创建自定义Topic：/user/up后，该Topic同时具有发布和订阅的权限。在显示终端Subscribe该Topic后，作为堡垒机的BearPi向该Topic中写入数据。此时，订阅了该Topic的显示终端即可收到相关的数据信息。

## Slide 9
工作汇报
数据显示查询平台
实现了微信小程序端以及Web端的数据显示查询系统。
小程序端相对偏向于用户使用。用户登录后，我们按照时间倒序显示出对应手机号待取的快递，当点击某一项时，会显示出该快递在货架上的实时位置，效果如图所示。
Notes: 小程序端在连接云平台后，监听消息并解析自定义格式的消息字符串（包括以“/”分隔的如下数据：物流id，地区号，货架号，层号，区域号，姓名，手机号，到货时间，详细信息）。如果已经接收过来自该快递的位置消息，则更新位置，否则在维护位置信息的队列中插入该快递信息，随后渲染至查询页面。

## Slide 10
工作汇报
另外基于MySQL、SpringBoot、Vue开发了Web端。Web端更偏向于管理员查看管理数据，但同样可以供用户注册登录，注册需要使用邮箱并进行验证，密码通过md5加密后放入数据库。登录页面如图所示。

## Slide 11
工作汇报v
主页是每日快递送达量的统计图，可以显示不同驿站之间的快递量关系，如图所示。

## Slide 12
浏览页面可以供查看货架上快递情况；上传页面可以联系管理员，用户的疑问可以通过网上客服的方式得到解答，该平台也可以作为论坛供邻近的用户进行交流。另外我们为普通用户和管理员设置了不同管理权限。所述页面如图所示。
工作汇报

## Slide 13
PART 02
Sprint Retrospective

## Slide 14
反馈与规划
回顾
在第三次 Sprint 中，我们的任务为华为云交互、后端数据库与数据显示查询平台的实现。
根据这些任务具有先后顺序的特点，我们改变了之前各任务互相并行的方式，转为组员相互配合顺序完成。针对周期任务的特点对开发策略进行了相应的调整。
不足之处
由于本次任务互相依赖，在开发时耦合性较强，导致成员不能只专注在自己的任务开发上，还需要了解其他成员的具体实现方式，降低了开发效率。
其中，华为云交互和小程序端、后端数据库与网页端的关联比较紧密，实际上可以考虑将人员分别负责这两组的开发，这样能进一步降低沟通和学习成本，加速开发。

## Slide 15
PART 03
Sprint Planning

## Slide 16
具体测试计划如下：
01
02
NFC感应模块排布
测试不同排布方式的感应效果
快递定位与查询
模拟实际环境进行测试
交付前项目规划
任务：系统测试

## Slide 17
Sizing（工作量分配）
·NFC感应模块排布 - 2
·快递定位与查询 - 1
Ordering（任务顺序）
由于本轮工作先后顺序的特性，本次的工作组员配合根据顺序完成。
对测试过程中可能出现的错误实时进行修正。
Work（团队分工）
·本轮项目负责人：林童奕凡
系统测试：
姜嘉祺 贺云航 杨鸣谦
王雪飞
交付前项目规划

## Slide 18
THANKS